Schutzbrille! Funktioniereneder Abzug; div. Werkzeuge

Calciumhypochlorit, Konz. Salzsäure, Natrium, Natronlauge, Natriumthiosulfat,

Arbeitsanweisung:

- Legen Sie alle Einzelteile in der Reihenfolge der Apparaturskizze unverschraubt vor sich auf den Tisch, prüfen Sie dabei die Dichtungen und Glasrohre auf Unversehrtheit.

- Nehmen Sie für das Verbrennungsrohr ein DURAN-Rohr, kein Quarzrohr!

| Bild 1: Natriumchlorid-Synthese aus den Elementen mit Entsorgung | A Gasentwickler B Wasserfalle C Reaktionsrohr (starkwandiges Borosilikat-Glas, kein Quarz-Glas!) D Sicherheitswaschflasche E Gaswaschflasche F Zugang/Belüftung G Abschlussvolumen H Stativstangen I Gasbrenner 1 Calciumhypochlorit 2 Salzsäure (w~15%) 3 Natrium 4 Natriumthiosulfat-Lösung 5. Restgas |
| --- | --- |

- Schrauben Sie die Schraubkappen lose auf die Gewinde.

- Setzen Sie die Apparaturen zu Baueinheiten zusammen.

- Verbinden Sie die Baueinheiten miteinander und schrauben Sie alle Schraubkappen fest. Die Verbindungen sind dicht, wenn sich die durchführenden Glasrohre nur schwer ziehen lassen.

- Machen Sie die Probe auf Dichtigkeit.

- Drehen Sie die Apparatur auf die Rückseite um und stecken Sie die Federklammern mit der Kunststoffseite zwischen Gewinde und seitlichen Ansatz.

- Drehen Sie den metallischen Teil der Federklammer passend, so dass Sie das L-förmige Aluminiumstativrohr darauf einrasten können.

- Hängen Sie anschließend die Apparatur mit Vierkant-Muffen an zwei Stativen auf.

Reaktion

(I) 	CaCl(OCl) + 2 HCl	(   CaCl2   +   Cl2   +   H2O

(II)	Cl2   +  2 Na	(   2 NaCl

Entsorgung

(III)	Cl2   +  Na2S2O3 + H2O	(   2 NaCl   +  H2SO4  +  SO2

(IV)	SO2   +  H2O2	(    H2SO4